BL-Y501防腐型压力控制器

应用领域：

主要适用于各种腐蚀性介质压力控制。

产品特点

膜片式传感器的材质为316L，外壳材质为镀锌钢或不锈钢材质。该控制器在低压范围控制灵敏度高。

一、技术参数

1.仪表参数

| 工作参数 | 普通型 | 防爆型 |
| --- | --- | --- |
| 工作粘度: | ＜1x10-3m2/s | ＜1x10-3m2/s |
| 开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
| 防爆等级 |  | Exed II CT4~T6 |
| 外壳防护等级 | IP65 | IP54 |
| 环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
| 安装位置 |  | 压力垂直向下 |
| 抗振性能 | 20m/s2 | Max. 20m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 触点容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max. |

2.设定值参照表                                                 单位：MPa

| 序号 | 对应设定值 调节范围 | 耐压 | 对应外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0~0.01 | 0.1 | 普通：01 防爆：03 |
| 02 | 0~0.025 |  |  |
| 03 | 0~0.04 |  |  |
| 04 | 0.05~0.4 | 10 | 普通：02 防爆：04 |
| 05 | 0.05~0.6 |  |  |
| 06 | 0.05~1 |  |  |
| 备注：耐压值的含义：即使短暂的压力峰值也不能超过这个值。 |

二、仪表选型

| 型 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| BL-Y501- | □ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | B |  |  |  | 切换差不可调 |
|  | K |  |  |  | 切换差可调 |
| 设定值调节范围 | 01 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  | 02 |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  |
| 连接方式 | G |  | G1/4内螺纹 |
| 防爆等级 | F | 无防爆 |
|  | E | Exed II CT4-T6 |