BL—YW700浮球式液位计

典型应用：适用于液体、气体等介质的测量，适用于多种场合。

产品特点

- 测量范围可根据用户的实际要求制作（2M以上需要定制）；

- 指示机构与被测介质完全隔离，密封性好，使用安全；

- 结构简单、安装方便，维护费用低；

- 耐高温，最高耐温达280℃，并可适用多种腐蚀性介质（需定制）；

- 多种材质可以选择，适合多种场合使用；

- 性能稳定可靠，抗干扰能力强；

一、技术参数

| 量程范围（mm） | 300～2000（2000以上需特殊定做） |
| --- | --- |
| 介质密度（g/cm3） | 0.5～2 |
| 工作温度（℃） | -40～100℃；-20～200℃；高温订制； |
| 压力等级（Mpa） | ≤10 |
| 工作电源 | 24VDC或12VDC |
| 输出信号 | 4～20mA |
| 连接 | 螺纹或法兰 |
| 接线形式 | 普通接线盒或防爆接线盒或甩线 |

二、仪表选型

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| BL-YW700 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 连接方式 | A |  |  |  |  |  | 螺纹连接（需客户选定） |
|  | B |  |  |  |  |  | 法兰连接（需客户选定） |
| 输出信号 | M |  |  |  |  | 4～20mA输出 |
|  | V |  |  |  |  | 0-5V输出 |
|  | H |  |  |  |  | 4～20mA+现场显示 |
| 测量范围 | G-□ |  |  |  | 表压-量程(单位:M) |
| 显示类型 | Z |  |  | LCD液晶显示 |
|  | E |  |  | 无显示 |
| 接线形式 | N |  | 不防爆型 |
|  | E |  | 防爆型（防爆等级 Exd II BT4 ） |
|  | S |  | 直接甩线 |
| 精度标准 | L | 0.5%标准精度 |