BL-YW500投入式液位变送器

应用领域：

适用于各种导通罐体的液体介质的高度测量。

产品特点

- 固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长；

- 从水到污水，从油到粘度较大的液体都可进行高精度测量，不受介质起泡、沉积等影响；

- 附带多用途安装支架，安装使用方便；

- 具有良好的抗干扰、防雷电能力；

- 具有电源反极性保护及过载限流保护；

- 新型材料不易疲劳磨损，抗振动、冲击、过载能力强。

一、技术参数

三、详细技术参数

| 量程 | 0～0.5m至0～350m内各量程 |
| --- | --- |
| 精度 | 0.5%FS(标准型); 0.2%FS; 1.0%FS |
| 压力过载 | 200% |
| 防护等级 | IP65 |
| 供电电源 | 24VDC(15～36VDC) |
| 输出 | 4～20mA，1～5V |
| 温度漂移 | -10℃～50℃ <0.5%FS ；-20℃～85℃ <1.0%FS |
| 绝缘电阻 | 500VDC时>100MΩ |
| 抗电磁/射频干扰 | 30V/m,10KHz至500MHz |
| 长期稳定性 | <0.2%FS/年 |
| 补偿温度 | 0℃～50℃ |
| 工作温度 | 0℃～70℃ |
| 存储温度 | -40～100℃ |
| 抗冲击/振动 | 100g,10ms/10g,10～2000Hz |
| 传压膜片材料 | 316不锈钢 |
| 探头壳体材料 | 1Cr18Ni9Ti |
| 电缆护套材料 | 聚乙烯或聚酰胺 |
| 密封材料 | 丁腈橡胶 |
| 测量介质 | 与以上村料兼容的液体介质 |
| 接线盒外壳材料 | 铸铝，表面喷塑 |
| 防爆 | Ex IaII CT6(无显示型) Ex IaII BT4(C,B型) |

二、仪表选型

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| BL—YW500 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  |  |  |  |  | 标准型（普通电缆连接，带接线盒） |
|  | B |  |  |  |  |  |  | 分体型（软铜管连接,带接线盒） |
|  | C |  |  |  |  |  |  | 分体型(不锈钢软/硬管连接,带接线盒） |
| 传感器类型 | 1 |  |  |  |  |  | 扩散硅 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 陶瓷电容 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 不锈钢卫生型 |
| 输出信号 | M |  |  |  |  | 4～20mA输出 |
|  | V |  |  |  |  | 0-5V输出 |
|  | X |  |  |  |  | 4～20mA输出+现场显示 |
|  | H |  |  |  |  | HART协议(4～20mA输出+现场显示) |
| 测压形式 | G-□ |  |  |  | 表压-量程(单位:M) |
|  | A-□ |  |  |  | 绝压-量程(单位:M) |
| 精度等级 | P2 |  |  | 0.2级 |
|  | P5 |  |  | 0.5级 |
|  | P10 |  |  | 1.0级 |
| 连接方式 | M1 |  | M20×1.5外螺纹 |
|  | M2 |  | M27×2外螺纹 |
|  | G1/2 |  | G1/2外螺纹 |
|  | T |  | 特殊要求 |
| 防爆类型 | N | 不防爆 |
|  | B | 防爆 Ex IaII BT4 |

dcpg.org