V4防爆流量开关

应用领域：

主要适用于气体、液体或流动固体的流量变化检测及断流保护。

产品特点

- 防爆、防漏；

- 高防护等级、可室外安装；

- 适合于1-1/2″～20″管径；

- 现场管径可调；

- 耐温：最高205℃；

- 耐压：350bar；

- 认证标准: UL；CSA；CE；FM；

一、适用场合

对于管路中液体、气体和流动固体的流量变化或断流具有可靠的保护。提供用户指定的或通用的多层叶片可以现场安装在管径1-1/2"以上的管道上。

保护发动机、泵以及其它设备免受低流量或断流所带来的损害， 控制泵等设备的顺序操作，自动启动辅助泵和引擎或驱动报警和信号系统。当冷却系统出现故障时，水冷引擎、机器以及操作过程停止。当气流通过加热线圈失败时，使燃烧器停止工作。根据流量控制调节器。如果冷却液油停止流动时，机器将停止工作。

四、技术参数

1、基本参数

| 类 型 | 参 数 |
| --- | --- |
| 防爆外壳 | U.L和C.S.A.。 I级，C和D组。 II级， E，F和G组，CENELEC：EEXD IIB T6（T amb.=75℉）。 |
| 温度限制 | 标准275℉(135℃)高温选择(非U.L C.S.A 或CENELEC/SAA)最大400℉(205℃) |
| 工作压力 | 黄铜1000psig(70bar); 316不锈钢2000psig(140bar)。 只有SPDT不锈钢外壳可达到5000 psig(bar)。 |
| 额定电流和电压 | U.L或CENELEC/SAA：10A@125/250VAC 。 C.S.A;5A@125/250VAC.5A(电阻),3A(电感)@30 V选择值(非U.L C.S.A 或CENELEC/SAA）。 MV选择:干电路黄金接点额定值为：1A@125VAC,1A(电阻),1/2A（电感）@30 VDC。 MT选择:400℉（205℃），5A@30VDC。 |
| 接线 | U.L/C.S.A标准:16线规铜线,6英寸(152毫米)长,用机械方法或焊接在开关上。 CENELEC/SAA标准：接线板。 |
| 开关体 | 经过磨削和钻孔的黄铜或不锈钢，其它材料也可。 |
| 叶 片 | 316不锈钢1-9/16英寸(40mm)宽,标准trim包括430不锈钢和焊接料,其它材料也可。 |
| 管路连接 | 标准1-1/2″NPT用于安装在1-1/2″螺纹管座上，不提供螺纹管座安装配件。 |
| 安 装 | 安装在垂直方向5度以内，便于操作，也可水平安装（垂直管道）。 |
| 重 量 | 4磅， 5盎司（1.96公斤）。 |
| 通用叶片 启动-恢复范围 | 冷水:1-1/2"管道中，低至8.8-3.0GPM，高至在20英寸的管道中2900-1100 GPM。 空气：在1″管道中，低至61-25SCFM，高至在20英寸的管道中14300-5900 SCFM。 |

2、流量范围

V4流量开关对于冷水近似动作（上行数字）/解除动作（下行数字）

流速:(以LPM(升/分钟)为单位)

| 叶片层 | 1.5" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.67 | 56.7 | 167 | 367 | 800 | 1417 | 2267 | 3400 | 4550 | 5300 | 7567 | 9083 |
|  | 11.67 | 30 | 83.3 | 150 | 450 | 667 | 1133 | 1700 | 2267 | 3033 | 3783 | 4550 |
| 1-2 |  | 26.7 | 86.7 | 190 | 500 | 867 | 1700 | 2467 | 3400 | 4550 | 5483 | 6817 |
|  |  | 15 | 53.3 | 132 | 333 | 567 | 950 | 1317 | 1900 | 2467 | 3033 | 3783 |
| 1-3 |  |  | 41.7 | 102 | 300 | 600 | 1133 | 1700 | 2267 | 2750 | 3783 | 4550 |
|  |  |  | 26.7 | 71.7 | 233 | 433 | 683 | 1033 | 1317 | 2083 | 2267 | 2650 |
| 1-4 |  |  |  | 65 | 233 | 450 | 867 | 1167 | 1633 | 2083 | 2650 | 3217 |
|  |  |  |  | 45 | 167 | 333 | 567 | 750 | 1067 | 1367 | 1700 | 2083 |
| 1-5 |  |  |  |  | 152 | 300 | 517 | 750 | 1100 | 1367 | 1733 | 2183 |
|  |  |  |  |  | 113 | 250 | 383 | 533 | 750 | 950 | 1233 | 1517 |

V4流量开关对于空气近似动作（上行数字）/解除动作（下行数字）

流速：（以LPM（升/分钟）为单位）

| 叶片层 | 1.5" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 30 | 100 | 190 | 450 | 730 | 1100 | 1600 | 2200 | 3000 | 3800 | 4700 |
|  | 8 | 20 | 50 | 90 | 220 | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | 2600 |
| 1-2 |  | 10 | 60 | 90 | 260 | 520 | 870 | 1300 | 1600 | 2300 | 2800 | 3500 |
|  |  | 6 | 30 | 70 | 180 | 330 | 570 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2300 |
| 1-3 |  |  | 30 | 60 | 180 | 340 | 570 | 870 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
|  |  |  | 20 | 50 | 130 | 240 | 400 | 610 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 |
| 1-4 |  |  |  | 30 | 120 | 240 | 410 | 590 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
|  |  |  |  | 20 | 90 | 190 | 330 | 470 | 710 | 900 | 1200 | 1500 |
| 1-5 |  |  |  |  | 60 | 150 | 310 | 470 | 760 | 1040 | 1300 | 1700 |
|  |  |  |  |  | 50 | 120 | 250 | 380 | 590 | 830 | 1100 | 1300 |

-D： DPDT接点。 
-MT：适用于所有不锈钢型号的高温结构（400℉），非U.L C.S.A 或CENELEC标准。
-TR：延时继电器,(2)SPDT可在0-1或0-31秒内调整，非U.L C.S.A 或CENELEC/SAA标准。
-CN：属于C.S.A 和CENELEC标准。

五、仪表选型

| 型 号 | 规 格 描 述 |
| --- | --- |
| V4-2-U | 黄铜，通用叶片 |
| V4-SS-2-U | 316不锈钢，通用叶片 |
| V4 | 黄铜，定做叶片 |
| V4-SS | 316不锈钢， 定做叶片 |
| 注： 316不锈钢体,带430不锈钢磁铁浮子和叶片(接液部分), 如采用不锈钢磁铁，则所有部件都应是316不锈钢。 |

六、配件：

1-1/2″螺纹管座---特殊管路尺寸
2-1/2″衬套--碳钢，宽叶片（用于通用型） 2″法兰--150#碳钢凸面法兰（用于定做型号）