BL-FRC电子式流量开关

应用领域：

主要适用于气动和液压系统，可用于循环水，切割液及润滑油的断流监测，以及泵的空转保护。

特点

  - 无活动部件，免维护。

  - 安装方便，一种型号适用于多种管径要求。

  - 开关量连续调节，极低的压力损失。

  - 结构紧凑，LED显示流动趋势及开关状态。

二、技术参数

| 插入式设定范围 | 1---150cm/s（水）3---300cm/s（油），20---2000cm/s（空气） |
| --- | --- |
| 信号输出 | PNP、NPN、继电器 |
| 供电 | 24V±20%DC |
| 接通电源 | 最大400mA（PNP或NPN型）最大1A@48Vac/dc（继电器型） |
| 空载电流 | 最大80mA |
| 设定方式 | 电位器设定 |
| 耐压范围 | 100bar |
| 介质温度变化 | ≤4℃/s |
| 响应时间 | 1…13s，典型值2s |
| 初始化时间 | 约8s |
| 电气保护 | 反相，短路，过载保护 |
| 防护等级 | IP67 |
| 介质温度 | -20…80℃ 环境温度：-20…80℃ 储存温度：-20…10℃ |
| 材质 | 探头：不锈钢， 外壳：不锈钢 |
| 测量精度 | ±2.5% |

三、仪表选型

1、仪表选型

| 选型 | 说明 |
| --- | --- |
| BL-FRC | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  |  |  |  | 插入式流量开关 |
|  | B |  |  |  |  |  | 显示型流量开关 |
|  | C |  |  |  |  |  | 管段式流量开关 |
| 连接方式 | G12 |  |  |  |  | 接口螺纹G1/2(插入式) |
|  | G14 |  |  |  |  | 接口螺纹G1/4 (插入式) |
|  | H1 |  |  |  |  | 外螺纹连接（管段式） |
|  | H2 |  |  |  |  | 法兰连接（管段式） |
| 供电方式 | G |  |  |  | 直流24V±20%供电 |
| 输出方式 | P |  |  | PNP输出(加常开＋常闭输出(SPDT)） |
|  | N |  |  | NPN输出（加常开＋常闭输出(SPDT)） |
|  | C |  |  | 继电器输出(加常开＋常闭输出(SPDT)) |
| 材 质 | S1 |  | 304材质 |
|  | S2 |  | 316材质 |
| 接线方式 | C | 接插件式 |
|  | Z | 直接附线 |

2、选配附件－用于接插件型

| Zl04- | □ | /□ | /□ | □ | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插线类型 | ZL |  |  |  | M12四芯附线接插件 |
|  | SL |  |  |  | 自接线式M12 附线接插件 |
| 材质 | PU |  |  | PUR材质 |
| 引线长度 | 02 |  | 2米长 |
|  | 05 |  | 5米长 |
|  | 10 |  | 10米长 |
| 插头类型 | Z | 直型 |
|  | W | 弯型 |
| （注：继电器型需5芯线输出！） |