BL-YW600磁翻板液位计

应用领域：可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测

产品特点

- 接地显示的磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视觉宽。

- 适用范围广、安装形式多样，适合任何介质的液位、界面的测量。

- 被测介质与指示结构完全隔离，密封性能好，防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量，可靠性高。

- 耐振动性能好，能适应液位波动大的情况下工作。

- 维护量小，维修费用低的优点，且其指示功能无需另外供电，即使电力供应发生故障，液位观测也不会受到影响，是理想的液位检测仪表。

一、技术参数

| 测量范围 | 0-4000mm |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20℃-100℃，100℃-500℃ |
| 法兰标准 | 用户提供国标或是非标 |
| 顶装型法兰 | 凸面法兰 |
| 工作压力 | 普通0---2.45MPa高压2.45---9.6MPa |
| 带蒸汽加热型液位计的加热套 | 压力≤0.6MPa |

防腐型液位计根据客户要求可采用聚氟乙烯PVC或玻璃钢及ABS工程塑料或无磁性的各种金属材料。

二、仪表选型

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| BL—YW600 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  |  |  |  |  | 顶装式 |
|  | B |  |  |  |  |  |  | 侧装式 |
| 主体材质 | 1 |  |  |  |  |  | 1Cr18Ni9Ti |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 304 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 316 |
| 公称压力 | 1 |  |  |  |  | 0.6MPa |
|  | 2 |  |  |  |  | 1.0Mpa |
|  | 3 |  |  |  |  | 2.5Mpa |
|  | 4 |  |  |  |  | 4.0Mpa |
|  | 5 |  |  |  |  | 客户指定 |
| 输出形式 | 1 |  |  |  | 现场显示 |
|  | 1 |  |  |  | 开关输出+现场显示 |
|  | 2 |  |  |  | 4-20mA输出+现场显示 |
|  | 3 |  |  |  | 4-20mA输出+开关输出+现场显示 |
| 测量范围 | L |  |  | 法兰间距（客户指定） |
| 法兰材质 | S1 |  | 304不锈钢 |
|  | S2 |  | 316不锈钢 |
| 连接法兰口径 | 25 | DN25 |
|  | 32 | DN32 |
|  | 40 | DN40 |
|  | 50 | DN50 |
|  | *** | 客户指定 |

yeyabsq.com