BL-YW900雷达液位计

典型应用：

适用于固体和液体介质，用于各种复杂工况液位测量。

产品特点

- 测量范围广，精度高。

- 非接触式测量，因此适用于比较复杂的工况。

- 突出表现在测粘稠液体或温度和压力变化大的场合。

- 输出信号4-20ma/hart协议。

一、技术参数

| 型号 | YW900A | YW900B | YW900C |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | 可预测固体和液体介质，适用于各种复杂测量，如小介电常数介质，腐蚀性工况，粉煤灰等介质，以及挥发腐蚀性液体介质。 | 适用于固体和液体介质测量，特别是强腐蚀性介质，同时在具有一定温度压力条件下的物位测量。 | 过程条件简单，适合腐蚀性介质和固体料位测量。 |
| 测量范围 | 0~35米 | 0~15米 | 0~15米 |
| 连接方式 | 法兰: DN80/100/150/200/250 | 法兰: DN50/80/100/150 | 螺纹: G1-1/2″,1-1/2″NPT |
| 料仓开口 | ￠110/160/220/270mm | ￠60/90/110/160mm | ￠50mm |
| 工作压力 | －1.0~4.0MPa | －1.0~2.0MPa | －1.0~2.0MPa |
| 工作温度 | －40～230℃ |
| 精度 | ＜0.2%(顶部盲区500mm) | ＜0.2%(盲区位波束角发射处向下500mm) |
| 采样 | 回波采样55次/秒 |
| 防爆等级 | EXia ⅡCT6/Exd ⅡCT6 |
| 防护等级 | IP66 |
| 信号输出 | 两线4~20mA/HART或三线4~20mA |
| 天线材质 | 不锈钢 | PP/PTFE | PP/PTFE |
| 电缆接口 | M20×1.5（电缆直径7～10mm） |
| 电源 | 电源：24VDC(±10%);波纹电压：1Vpp;耗电量：最大22.5mA |
| 环境温度 | －40～80℃ |
| 显示方式 | 液晶显示 |

二、仪表选型

| 型 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| BL—YW900 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  |  |  |  | 法兰连接喇叭式 |
|  | B |  |  |  |  |  | 法兰连接 |
|  | C |  |  |  |  |  | 螺纹连接 |
| 输出方式 | 1 |  |  |  |  | 4～20mA输出 |
|  | 2 |  |  |  |  | 4-20mA+ Hart协议 |
| 测量量程 | A |  |  |  | 0-30米（BL-YW900A） |
|  | B |  |  |  | 0-15米（BL-YW900B） |
|  | C |  |  |  | 0-15米（BL-YW900C） |
| 显示类型 | E |  |  | 四位LED显示 |
|  | C |  |  | 四位LCD显示 |
| 防爆类型 | N |  | 不防爆型 |
|  | B |  | 防爆型Exd ⅡCT6 |
| 编码器 | 1 | 不带 |
|  | 2 | 带 |