BL-YW3000超声波液位仪

典型应用：

可用于多种恶劣场合液位的测量，无需接触介质。

产品特点

- 稳定性好，满度、零点长期稳定性可达0.25%FS/年。在补偿温度0～70℃范围内，温度漂移低于

0.2%FS,在整个允许共组温度范围内低于0.3%FS.

- 反向保护、限流保护电路，安装时正负极反接不会损坏变送器。

- 固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。

- 安装方便、结构简单、经济耐用。

一、技术参数

| 供电电源 | DC-24v（18v—30v）、AC-220v |
| --- | --- |
| 信号输出 | 4—20mA（16位D/A转换）、RS485 |
| 测量量程 | 0—20m（任何段） |
| 肓区 | 一体式 | 0.3—0.8m |
|  | 分体式 | 0.3~1.5米 |
| 分辨率 | 1mm |
| 精确度 | 0.25% |
| 环境温度 | -25℃—60℃ |
| 防护等级 | IP67 |

二、仪表选型

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| BL—YW3000 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  |  |  |  | 一体式 |
|  | B |  |  |  |  |  | 分体式 |
| 输出方式 | M |  |  |  |  | 4～20mA输出 |
|  | R1 |  |  |  |  | 开关量输出 |
|  | R2 |  |  |  |  | 4～20mA+RS485输出 |
| 供电方式 | D |  |  |  | 24VDC |
|  | A |  |  |  | 220VAC |
| 显示类型 | E |  |  | 四位LED显示 |
|  | C |  |  | 四位LCD显示 |
| 防爆类型 | N |  | 不防爆型 |
|  | B |  | 防爆型 Exd II CT4 |
| 测量范围 | 1 | 5M |
|  | 2 | 10M |
|  | 3 | 15M |
|  | 4 | 20M（分体） |
|  | 5 | 30M（分体） |
|  | 6 | 40M（分体） |
|  | 7 | 50M（分体） |