BL-FRW系列挡板式流量开关

应用领域：

主要适用于中小管道液体流量的控制。

产品特点

- 可靠性高，使用寿命长。

- 设定值范围可调。

- 温度范围宽，承压高。

一、适用场合

中央空调等制冷设备冷却水系统、热泵、工业自动化，润滑系统，液压系统过程生产线、化工、净水污水处理系统、激光设备、焊接设备、造纸、食品、药业等一切需要检测液体流量的领域。

二、技术参数

1、基本参数

| 类 型 | 参 数 |
| --- | --- |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 输出形式 | 微动开关SPDT输出或Din插头输出 |
| 触点寿命 | 10万次 |
| 使用介质温度范围 | －30～110℃ |
| 工作介质 | 空气、水和油 |
| 微动开关参数 | 5A（max.）、250VAC/DC） |
| 最大承压 | 25bar |
| 材质 | 壳体为黄铜或不锈钢，挡板为不锈钢材质 |

2、流量参数

| 管 径 | 流量保护值设定范围(m³/h) | 连接方式 |
| --- | --- | --- |
| DN10 | 0.08—0.30 | G3/8（螺纹） |
| DN15 | 0.19—0.68 | G1/2（螺纹） |
| DN20 | 0.35—1.21 | G3/4（螺纹） |
| DN25 | 0.55—1.89 | G1（螺纹） |
| DN32 | 0.97--3.57 | G1-1/4（螺纹） |
| DN40 | 1.40—4.84 | G1-1/2（螺纹） |
| DN50 | 2.18—7.55 | G2（螺纹） |
| DN65 | 3.20—11.2 | DN65（法兰） |
| DN80 | 1.40--14.8 | DN80（法兰） |
| DN100 | 2.30--30.2 | DN100（法兰） |
| DN125 | 3.10--41.60 | DN125（法兰） |
| DN150 | 4.00--54.70 | DN150（法兰） |

三、仪表选型

| 选型 | 说明 |
| --- | --- |
| BL-FRW— | -□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  |  | 显示型挡板式 |
|  | B |  |  |  | 管道型挡板式 |
|  | C |  |  |  | 插入式挡板式 |
| 公称通径 | 15 |  |  | DN 15mm |
|  | 20 |  |  | DN 20mm |
|  | 25 |  |  | DN 25mm |
|  | 32 |  |  | DN 32mm |
|  | 40 |  |  | DN 40mm |
|  | 50 |  |  | DN 50mm |
|  | 65 |  |  | DN 65mm |
|  | 80 |  |  | DN 80mm |
|  | 100 |  |  | DN 100mm |
|  | 125 |  |  | DN 125mm |
|  | 150 |  |  | DN 150mm |
| 连接方式 | W |  | 外螺纹G1″ |
|  | N |  | 内螺纹G3/4″ |
|  | F |  | 法兰连接 |
| 材质 | D | 黄铜镀镍 |
|  | H | 黄铜 |
|  | B | 不锈钢 |

www.liuliangkg.com.cn/Product/frw.html