BL-Y518高粘度压力控制器

应用领域：

主要适用于腐蚀性或粘性流体介质的压力控制。

一、概述

控制器采用不锈钢材质（316L）法兰膜片式传感器，以及不锈钢材质的外壳，可用于腐蚀性或粘性流体介质以及含有粉尘物或易结晶物的介质，控制器的设定值可调，调节范围0.02-0.6MPa。

二、产品特点

可用于腐蚀性或粘性流体介质以及含有粉尘物或易结晶物的介质。

三、技术参数

1.仪表参数

| 工作参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 开关元件 | 微动开关 |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -10-55℃ |
| 介质温度 | 0-120℃ |
| 安装位置 | 压力接口垂直向下（允许倾斜15°） |
| 抗震性能 | Max10m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1.5% |
| 触点容量 | AC 220V 6A （阻性） |

2.设定值参照表                                                     单位：MPa

| 序号 | 对应设定值调节范围 | 耐压 | 对应外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | K |  |  |
| 01 | 0.02~0.1 | 0.02~0.1 | 1.2 | B型：01 K型：02 |
| 02 | 0.02~0.16 | 0.02~0.16 |  |  |
| 03 | 0.05~0.25 | 0.05~0.25 |  |  |
| 04 | 0.05~0.4 | 0.05~0.4 |  |  |
| 05 | 0.05~0.6 | 0.05~0.6 |  |  |
| 注：① 耐压值的含义：在实际工作中，即使短暂的压力峰值也不能超过这个值。 |

四、仪表选型

| 型 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| BL-Y518─ | □ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | B |  |  |  | 切换差不可调 |
|  | K |  |  |  | 切换差可调 |
| 设定值调节范围 | 01 |  |  | 设定值调节范围参照设定值参照表 |
|  | 02 |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |
| 连接方式 | F |  | 客户指定法兰尺寸 |

五、外形尺寸

01.正面                           01.侧面

02.正面                            02.侧面

六、仪表接线

单刀双掷微动开关作用过程：

接线端1-3

压力上升至上切换值接通；

接线端1-2

压力上升至上切换值断开；