BL-Y201压力变送器

应用领域：

最为常用的一种压力检测、传输仪表，广泛应用于各种工业自控环境。

产品特点：

- 安装方便，可直接安装，也可采用支架安装。

- 抗变频干扰，高稳定性、高可靠性。

- 表压、绝压、负压

- 温度补偿功能

- LED、LCD显示两种形式选择

- 反向接电保护

一、技术参数

| 测量范围 | 相对压力 | 最大测量范围0～60Mpa |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最小测量范围0～2Kpa |
|  | 负相对压力 | 最大测量范围 -0.1～+60Mpa |
|  |  | 最小测量范围 -1～+1 Kpa |
| 量程迁移 | 可做标准量程10：1的迁移 |
| 精度等级 | ±0.2%、±0.5% |
| 工作电压 | 12.5～36VDC |
| 稳定性 | 在规定的工作温度内，环境温度每变化10℃，输出变化≤量程的±0.2%，年漂移＜±0.5% |
| 震动影响 | 任意轴上，200HZG为0.01%FS，年稳定性优于0.1% |
| 输出信号 | 4～20mA；1-5V |
| 工作温度 | -20℃～85℃ |
| 负载电阻 | ≤ 1000Ω |
| 相对湿度 | 95％不冷凝 |
| 防爆等级 | 不防爆或Exiaiict4—CT6 |
| 防护等级 | IP65 |
| 材质 | 传感器 | 96%氧化铝陶瓷，316L |
|  | 密封材料 | 氟素橡胶，PTFE（聚四氟乙烯） |
|  | 仪表外壳材料 | 压铸合金铝，表面环氧喷涂 |
|  | 主体结构材料 | 0Gr18Ni9 |

二、仪表选型：

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| BL-Y201 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | K |  |  |  |  |  |  | 扩散硅 |
|  | T |  |  |  |  |  |  | 陶瓷压阻 |
| 量程范围 | 1 |  |  |  |  |  | -100Kpa～0Kpa～2kpa～60Mpa（扩散硅） |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 0Mpa～60Mpa～2kpa（扩散硅） |
|  | 3 |  |  |  |  |  | -100Kpa～0Kpa～50kpa～60Mpa（陶瓷压阻） |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 0Mpa～50kpa～60Mpa（陶瓷压阻） |
| 输出形式 | 1 |  |  |  |  | 4~20mA |
|  | 2 |  |  |  |  | 0~10mA |
|  | 3 |  |  |  |  | 1~5V |
|  | 4 |  |  |  |  | 0~10V |
|  | 5 |  |  |  |  | 4~20Ma+现场显示 |
|  | 6 |  |  |  |  | 4~20Ma+Hart |
|  | 7 |  |  |  |  | 4~20Ma+现场显示+Hart |
| 精度等级 | P1 |  |  |  | 0.1%FS |
|  | P2 |  |  |  | 0.2%FS |
|  | P5 |  |  |  | 0.5%FS |
| 连接方式 | M1 |  |  | M20×1.5外螺纹 |
|  | M2 |  |  | M27×2外螺纹 |
|  | G1/2 |  |  | G1/2外螺纹 |
|  | T |  |  | 特殊要求 |
| 附件功能 | M0 |  | 无显示 |
|  | M1 |  | LCD液晶显示器 |
|  | M2 |  | LED液晶显示器 |
| 防爆类型 | N | 无防爆 |
|  | F | 防爆型Exd II BT4 |