BL—Y202 小巧型压力变送器

应用领域：

最为常用的一种压力检测、传输仪表，广泛应用于各种工业自控环境。

产品特点

- 结构小巧、安装方便，可直接安装。

- 表压、绝压、负压。

- 抗冲击、耐震动。

- 温度补偿功能。

- 高稳定性、高精度、宽的工作温度。

- LED、LCD显示两种形式选择。

- 反向接电保护。

一、技术参数

| 测量范围 | -100Kpa~50Kpa~60Mpa（最大可做到300Mpa，需定做） |
| --- | --- |
| 精度等级 | 0.2%、0.5、%1% |
| 测量介质 | 液体、气体或蒸汽 |
| 工作电源 | 24VDC |
| 稳定性 | 0.2%FS/年 |
| 输出信号 | 4~20mA |
| 膜片材料 | 氧化铝陶瓷，316L不锈钢 |
| 工作温度 | -20℃～85℃ |
| 负载电阻 | ≤ 1000Ω |
| 相对湿度 | 95%不冷 |
| 过程连接件材质 | 316不锈钢 0Cr18Ni9不锈钢 |
| 防护等级 | IP65 |

二、仪表选型

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| BL-Y202 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | K |  |  |  |  |  | 扩散硅 |
|  | T |  |  |  |  |  | 陶瓷压阻 |
|  | S |  |  |  |  |  | 制冷行业专用 |
| 量程范围 | 1 |  |  |  |  | -100Kpa～0Kpa～2kpa～60Mpa（扩散硅） |
|  | 2 |  |  |  |  | 0Mpa～60Mpa～2kpa（扩散硅） |
|  | 3 |  |  |  |  | -100Kpa～0Kpa～50kpa～60Mpa（陶瓷压阻） |
|  | 4 |  |  |  |  | 0Mpa～50kpa～60Mpa（陶瓷压阻） |
| 输出方式 | E |  |  |  | 普通模拟型（输出4~20Ma） |
|  | S |  |  |  | 标准智能型（输出4~20Ma） |
|  | H |  |  |  | 智能型（输出4~20Ma带HART总线协议） |
| 精度等级 | P10 |  |  | 1级 |
|  | P2 |  |  | 0.2级 |
|  | P5 |  |  | 0.5级 |
| 连接方式 | L1 |  | M20×1.5 |
|  | L2 |  | M27×2 |
|  | L3 |  | G1/2 |
|  | T |  | 特殊要求 |
| 附件功能 | M0 | 无显示 |
|  | M1 | LED液晶显示器 |