SG-DD带灯视镜

典型应用：

用于测量液体、气体介质的浑浊程度及是否流动。

一、产品特点：

  - 外型美观，表面平整，耐酸碱，抗腐蚀。

  - 多种型号，可防爆。

  - 视窗表面玻璃清洗方便

二、材质：

本体材质：碳钢和不锈钢

视窗材质：钢化硼硅玻璃（耐压2.5MPa，耐温≤250℃）石英玻璃（耐压10MPa，耐温≤800℃）铝硅玻璃（6.4MPa-25MPa，耐温≤400℃不能耐高温及酸碱介质）

三、仪表选型：

| 选型 | 说明 |
| --- | --- |
| SG-DD | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | B |  |  |  |  |  | 标准带灯视镜 |
|  | F |  |  |  |  |  | 防腐带灯视镜 |
|  | E |  |  |  |  |  | 防爆带灯视镜 |
| 仪表口径 | 50 |  |  |  |  | DN50mm |
|  | 65 |  |  |  |  | DN65mm |
|  | 80 |  |  |  |  | DN80mm |
|  | 100 |  |  |  |  | DN100mm |
|  | 125 |  |  |  |  | DN125mm |
|  | 150 |  |  |  |  | DN150mm |
|  | *** |  |  |  |  | 特殊口径 |
| 最高耐压值 | 6 |  |  |  | 0.6MPa |
|  | 10 |  |  |  | 1.0 MPa |
|  | 16 |  |  |  | 1.6 MPa |
|  | 25 |  |  |  | 2.5 MPa |
| 主体材质 | S |  |  | 不锈钢 |
|  | C |  |  | 碳钢 |
| 连接形式代号 | H |  | 法兰 |
| 法兰尺寸 | ** | 新国标法兰（用户指定） |

注：介质温度必须≤280℃。