SG-YL直通叶轮视镜

典型应用：

用于测量液体、气体介质的浑浊程度及是否流动。

产品特点：

  - 一体化铸造，可靠性高；

  - 多种连接方式，立、卧双用，安装拆卸方便；

  - 视窗表面玻璃清洗方便。

一、仪表材质：

| 本体材质 | 碳钢和不锈钢 |
| --- | --- |
| 视窗材质 | 钢化硼硅玻璃、石英玻璃、铝硅玻璃 |
| 钢化硼硅玻璃 | 耐压2.5MPa，耐温≤250℃ |
| 石英玻璃 | 耐压10MPa，耐温≤800℃ |
| 铝硅玻璃 | 6.4MPa-25MPa，耐温≤400℃ |
| 密封件材质 | 丁腈橡胶，聚四氟乙烯 |

二、仪表选型

| 选型 | 说明 |
| --- | --- |
| SG-YL | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
|  | 20 |  |  |  |  | DN20mm |
|  | 25 |  |  |  |  | DN25mm |
|  | 32 |  |  |  |  | DN32mm |
|  | 40 |  |  |  |  | DN40mm |
|  | 50 |  |  |  |  | DN50mm |
|  | 65 |  |  |  |  | DN65mm |
|  | 80 |  |  |  |  | DN80mm |
|  | 100 |  |  |  |  | DN100mm |
|  | 125 |  |  |  |  | DN125mm |
|  | *** |  |  |  |  | 特殊口径（需定制） |
| 最高耐压值 | 16 |  |  |  | 1.6MPa |
|  | 25 |  |  |  | 2.5MPa |
|  | 64 |  |  |  | 6.4MPa |
|  | 100 |  |  |  | 10MPa |
|  | 250 |  |  |  | 25MPa |
| 主体材质 | S |  |  | 不锈钢 |
|  | C |  |  | 碳钢 |
| 连接形式代号 | H |  | 法兰 |
|  | L |  | 螺纹 |
| 法兰尺寸 | ** | 新国标法兰（用户指定） |

注：介质温度必须≤280℃。