# BL-YW680光电液位开关

应用领域：

主要适用净水/污水处理，石油化工，燃料工业，油压机械，发电机设备，电工，造纸，印刷，食品，饮料等多种行业的液位控制。

# 产品特点

- 外壳材质为PC，黄铜，聚砜树脂，SUS304多种可选择，可耐酸碱；

- 尺寸小，可安装在空间狭小位置，安装方便，节省时间；

- 准确可重复开关点；

- 开集式NPN/PNP输出信号驱动继电器或PLC。

- LED指示警报状态，灯亮表示输出动作。

- 广泛应用于净水/污水处理，石油化工，燃料工业，油压机械，发电机设备，电工，造纸，印刷，食品，饮料等行业。

# 一、技术参数

| 工作压力 | ≤1MPa |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20~80度 |
| 供电电压 | 5~12VDC / 10~28VDC（±5%） |
| 供电电流 | 500mA |
| 输出类型 | NPN，PNP以及开关量输出类型 |
| 可选材质 | PC，黄铜, 聚砜树脂，SUS304 |
| 适用介质 | 油、废水、水性溶液，酒类，酒精等。 |
| 导线长度 | 20AWG，250mmPTFE线，8mm镀锡 |
| 连接方式 | G管螺纹，NPT锥管螺纹，M制螺纹以及SAE（带O型圈）多种连接方式。 |

# 二、选型

| 型 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| BL-YW680─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 封装材质 | P |  |  |  |  | PC |
|  | J |  |  |  |  | 聚砜树脂 |
|  | C |  |  |  |  | 黄铜 |
|  | S |  |  |  |  | SUS304 |
| 输出形式 | K |  |  |  | 开关输出 |
|  | P |  |  |  | PNP输出 |
|  | N |  |  |  | NPN输出 |
| 供电电压 | 01 |  |  | 5 VDC |
|  | 02 |  |  | 5~12 VDC |
|  | 03 |  |  | 10~28VDC |
| 连接方式 | -G0 |  | M12X1 |
|  | -G1 |  | 1/4 NPT |
|  | -G2 |  | 1/2 NPT |
|  | -G3 |  | G1/2 |
| 触点形式 | NO | 常开触点 |
|  | NC | 常闭触点 |