# BL-YW510音叉液位开关

应用领域：

适用于所有液态介质的液位控制，同时适用于可流动的固体介质。

产品特点

- 带智能电路的两用液位开关，适用于轻的，易于流动的固体

- 多种输出形式：直流电流输出型，继电器接点输出型，直流电压输出型

- 通过高频激励，实现极优异的抗噪声干扰能力

- 固定安装设备，安装简单免维护

- 开关的工作与液体的电导率，介电常数无关

- 音叉式液位开关几乎适用于所有的液体介质，如具有爆炸性和非爆炸性危险的液体，腐蚀性液体（酸，碱）高粘度液体等。它不受泡沫，涡流，气体的影响。同时也适用于测量能自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。

一、技术参数

| 介质温度范围 | -20~120度 |
| --- | --- |
| 环境温度 | -20~60度 |
| 环境湿度 | ≤95%RH |
| 被测介质 | 液体，粉末或颗粒状固体 |
| 被测介质密度 | 固体≥0.1g/cm3；液体≥0.7g/cm3 |
| 被测固体颗粒尺寸 | ≤ 10mm |
| 最大液体粘度 | ＜1000mm2/s |
| 被测介质安息角 | ≤50° |
| 压力范围 | ≤10Mpa |
| 材料: 壳体 | 压铸铝合金；叉体：1Cr18Ni9Ti |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 连接方式 | G 1’’螺纹（最小可以做到1’’），法兰（用户选定） |
| 供电电压 | DC24V;AC220V 50Hz |
| 输出信号 | 2线制5A 220V AC；3A 24V DC；3线制继电器输出 |
| 音叉振动频率 | 300±50Hz |

二、仪表选型

| 型 号 | 说 明 |
| --- | --- |
| BL-YW510 | ─□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 叉体形式 | X |  |  |  |  | 小巧型 |
|  | N |  |  |  |  | 标准型 |
|  | L |  |  |  |  | 延长型（后接数字为叉体长度） |
| 工作电源及输出信号 | A |  |  |  | DC12~55V（NPN集电极开路输出） |
|  | B |  |  |  | DC24V（继电器输出） |
|  | C |  |  |  | AC25~250V（两线制输出） |
| 工作环境 | O |  |  | 常温型（-20~60度） |
|  | H |  |  | 中温型（-20~120度） |
| 连接方式 | G |  | 螺纹连接（需客户选定） |
|  | F |  | 法兰连接（需客户选定） |
| 危险等级 | I | 本安型 |
|  | E | 隔爆型 |

图4.安装方式