LUCB插入式涡街流量计

应用领域：

适用于大口径管道蒸汽、液体或气体的流量测量，不可用于高粘度液体流量测量，管道有明显振动慎用。

产品特点

- 可实现不断流拆装传感器，可实现放大器与传感器分离（分离距离15m）

- 采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有一定抗环境振动性能。

- 压力损失小，量程范围宽，范围度达1:25。

- 无可动部件，长期稳定，结构简单便于安装和维护。

- 可测介质温度达+250℃。

一、技术参数

1、基本参数

| 执行标准 | 涡街流量传感器（JB/T9249-1999） |
| --- | --- |
| 公称通经（mm） | 200、250、300、350、400、450、500、600、800、1000、1200、1500 |
| 公称压力（MPa） | 1.6MPa、2.5MPa |
| 精度等级 | 液体：±2% 气体或蒸汽：±2.5% |
| 量程比 | 1:10；1:15；1:20 |
| 传感器材质 | 304不锈钢、316（L）不锈钢等 |
| 使用条件 | 介质温度：-40～+250℃ 环境温度：-20℃~+60℃ 相对湿度：5%~90% 大气压力：86KPa~106KPa |
| 信号输出功能 | 脉冲信号、4 ~ 20mADC电流信号 |
| 通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
| 工作电源 | A.外电源：+24VDC±15%，纹波≤±5%，适用于4-20mA输出、脉冲数出、RS485等 B.内电源：1组3.0V10AH锂电池，电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
| 信号线接口 | 防爆型：内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdIICT4或ExdIIBT6 |
| 防护等级 | IP65或更高（可订制） |

2、流量范围

A、一般液体和气体使用流量范围见表

| 公称通径 (mm) | 测量范围(m3/h) | 公称通径 (mm) | 测量范围(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液体 | 气体 |  | 液体 | 气体 |
| 200 | 70-700 | 600-6000 | 500 | 450-4500 | 4200-42000 |
| 250 | 110-1100 | 1060-10600 | 600 | 600-6000 | 6100-61000 |
| 300 | 180-1800 | 1500-15000 | 800 | 800-8000 | 11000-110000 |
| 350 | 210-2100 | 2000-20000 | 1000 | 1200-12000 | 17000-170000 |
| 400 | 270-2700 | 2700-27000 | 1200 | 1800-18000 | 24000-240000 |
| 450 | 350-3500 | 3300-33000 | 1500 | 2600-26000 | 38000-380000 |

B、对于饱和蒸汽，可下表所给质量流量的范围对照选取。

(单位：t/h)

| 绝对压力MPa | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饱和温度℃ | 99.7 | 120.2 | 143.6 | 158.8 | 170.4 | 179.4 | 198.3 | 212.4 | 223.9 | 233.8 |
| 蒸汽密度kg/m3 | 0.5903 | 1.1295 | 2.1628 | 3.692 | 4.1616 | 5.1415 | 7.5940 | 10.038 | 12.507 | 15.007 |
| DN250 | Qmin | 0.904 | 1.33 | 1.726 | 2.096 | 2.383 | 2.67l | 3.205 | 3.698 | 4.438 | 5.30l |
|  | Qmax | 4.684 | 8.999 | 17.22 | 25.19 | 33.08 | 40.93 | 60.40 | 79.68 | 88.92 | 97.43 |
| DN300 | Qmin | 1.302 | 1.775 | 2.485 | 3.108 | 3.432 | 3.846 | 4.65l | 5.325 | 6.39l | 7.633 |
|  | Qmax | 6.746 | 12.96 | 24.79 | 36.27 | 47.63 | 58.93 | 86.98 | 114.7 | 128.3 | 140.3 |
| DN400 | Qmin | 2.314 | 3.156 | 4.418 | 5.365 | 6.10l | 6.383 | 8.205 | 9.467 | 11.36 | 13.57 |
|  | Qmax | 11.99 | 23.04 | 44.08 | 64.48 | 84.68 | 104.8 | 154.6 | 204.0 | 227.6 | 243.7 |
| DN500 | Qmin | 3.616 | 4.93l | 6.903 | 8.383 | 9.533 | 10.68 | 12.82 | 14.79 | 17.75 | 21.20 |
|  | Qmax | 18.74 | 36.00 | 68.87 | 100.8 | 132.3 | 163.7 | 241.6 | 318.7 | 355.7 | 389.7 |
| DN600 | Qmin | 5.207 | 7.10l | 9.94l | 12.07 | 13.73 | 15.58 | 18.46 | 21.30 | 25.56 | 30.53 |
|  | Qmax | 26.98 | 51.83 | 99.17 | 145.1 | 190.5 | 235.7 | 347.9 | 458.9 | 512.2 | 561.2 |
| DN700 | Qmin | 7.087 | 9.665 | 13.53 | 16.43 | 18.69 | 20.94 | 25.13 | 28.99 | 34.79 | 41.56 |
|  | Qmax | 36.74 | 70.55 | 135.0 | 197.5 | 259.3 | 320.9 | 473.6 | 624.7 | 697.1 | 763.8 |
| DN800 | Qmin | 9.257 | 12.62 | 17.67 | 21.46 | 24.40 | 27.35 | 32.82 | 37.87 | 45.44 | 54.28 |
|  | Qmax | 47.97 | 92.15 | 176.3 | 257.9 | 338.7 | 419.1 | 618.5 | 815.9 | 910，6 | 997.7 |
| DN900 | Qmin | 11.27 | 15.98 | 22.37 | 27.16 | 30.89 | 34.62 | 41.54 | 47.93 | 57.5l | 68.70 |
|  | Qmax | 60.71 | 116.6 | 223.1 | 326.4 | 428.7 | 530.4 | 782.8 | 1033 | 1152 | 1263 |
| DN1000 | Qmin | 14.46 | 19.72 | 27.61 | 33.53 | 38.13 | 42.74 | 51.8 | 59.17 | 71.0l | 84.8l |
|  | Qmax | 74.95 | 144.0 | 275.5 | 403.0 | 529.3 | 613.2 | 966.5 | 1275 | 1423 | 1559 |

二、仪表选型

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| LUCB | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | 1 |  |  |  |  |  | 简易插入式 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 球阀插入式 |
| 测量介质 | 1 |  |  |  |  | 气体 |
|  | 2 |  |  |  |  | 液体 |
|  | 3 |  |  |  |  | 蒸汽 |
| 公称通径 | 20 |  |  |  | 200mm |
|  | 25 |  |  |  | 250mm |
|  | 30 |  |  |  | 300mm |
|  | 35 |  |  |  | 350mm |
|  | 40 |  |  |  | 400mm |
|  | 45 |  |  |  | 450mm |
|  | 50 |  |  |  | 500mm |
|  | 60 |  |  |  | 600mm |
|  | 80 |  |  |  | 800mm |
|  | 100 |  |  |  | 1000mm |
|  | 120 |  |  |  | 1200mm |
|  | 150 |  |  |  | 1500mm |
| 结构形式 | Z |  |  | 一体式仪表 |
|  | F |  |  | 分体式仪表 |
| 转换器类型 | N |  | 传感器型：+12V或24V供电，输出三线制脉冲信号 |
|  | A |  | 变送器型：+24V供电，输出二线制4～20mA |
|  | B |  | 智能型：锂电池供电，现场显示无信号输出 |
|  | C |  | 智能型：+24V供电，现场显示并输出二线制4～20mA |
|  | C1 |  | 智能型：+24V供电，现场显示并带有RS485通讯输出 |
| 防爆等级 | N | 标准型，不防爆 |
|  | E | 隔爆型，ExdIICT5或ExdIIBT6 |